Załącznik do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Dobra w roku 2017.

- Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

- Sprzątanie i zamiatanie, chodników w ulicach wyszczególnionych w tabelach nr 1 –Załączniki 4 i 5 do SIWZ z częstotliwością 2 razy w trakcie trwania umowy (w ciągu 1-go miesiąca od daty podpisania umowy oraz na miesiąc przed końcem trwania umowy) oraz na zlecenie Zamawiającego. Prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą na każdorazowe polecenie Zamawiającego, w którym określony zostanie konkretny zakres prac. Zamawiający będzie mógł zlecić sprzątnięcie chodników w całym sektorze jak również tylko w konkretnych ulicach. Wykonanie prac obejmuje oczyszczenie chodnika z wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów i innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń.

Chodniki winny być sprzątane wraz z fragmentem nieutwardzonego terenu przy ogrodzeniu lub budynku (zebranie zanieczyszczeń). Koszt musi zostać uwzględniony w koszcie sprzątania chodnika. Azyle dla pieszych są wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodnik w ulicy.

- Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabelach nr 2 – Załączniki 4 i 5 do SIWZ z częstotliwością 2 razy w trakcie trwania umowy (w ciągu 1-go miesiąca od daty podpisania umowy oraz na miesiąc przed końcem trwania umowy) oraz na zlecenie Zamawiającego -  Prace na jezdniach ujętych w tym wykazie odbywać się będą na każdorazowe polecenie Zamawiającego, w którym określony zostanie konkretny ich zakres. Zamawiający będzie mógł zlecić zamiatanie wszystkich jezdni jak również tylko konkretnych ulic.

Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni. Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości, łącznie z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie. Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy:

- oczyścić całą powierzchnię jezdni oraz wysepki, powierzchnie wokół wysepek oraz azyli dla pieszych,

- dostosować prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić jej należyte oczyszczenie,

- wywozić zanieczyszczenia na wysypisko.

- Sprzątanie i zamiatanie, parkingów wyszczególnionych w tabelach nr 3 – Załączniki4 i 5 do SIWZ, z częstotliwością 2 razy w trakcie trwania umowy (w ciągu 1-go miesiąca od daty podpisania umowy oraz na miesiąc przed końcem trwania umowy) oraz na każdorazowe zlecenie Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się stosowania dmuchawy oraz zamiatania piachu i zanieczyszczeń na pobocza i trawniki. Piach i zanieczyszczenia winny być zebrane i wywiezione przez Wykonawcę podczas wykonywania prac.

- Prace, o których mowa w pkt. 1-3, winny być wykonywane w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. Pojazdy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. Pracownicy wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu musza być wyposażeni w kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi oraz rękawice ochronne. Pojazdy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest takie prowadzenie prac, aby po przejściu ekipy sprzątającej na ulicach pozostawał zebrany piach i inne zanieczyszczenia.

- Poprzez czyszczenie nawierzchni, o których mowa w pkt. 1-3, należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki mechanicznej winny być zamiecione ręcznie.

- Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia studzienek odwodnienia ulicznego. Zabrania się zmiatania zanieczyszczeń do studzienek. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w zakres robót związanych z oczyszczaniem nawierzchni, jednak do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych.

- W zakres sprzątania ciągów pieszych zostały doliczone długości przejść w azylach dla pieszych. Powinny one być sprzątane z częstotliwością zgodną z częstotliwością sprzątania danego chodnika.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć informację (raport) z wykonanych prac. Informacja musi zostać złożona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia prac określonych w zleceniu. Niezłożenie informacji Zamawiający może uznać jako niewykonanie prac. Brak uwag Zamawiającego, w ciągu 3 dni, do raportu będzie uznane za przyjęcie prac bez zastrzeżeń. Wniesienie uwag skutkować będzie nieprzyjęciem prac w zakresie kwestionowanym w uwagach. Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca wykona zakwestionowane prace po raz wtóry bez dodatkowej zapłaty.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- W dni bez opadów deszczu mechaniczne zamiatanie należy wykonywać wyłącznie ze zraszaniem. Przy oczyszczaniu nawierzchni oraz myciu należy stosować czystą wodę studzienną lub wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

- Wykonawca ma obowiązek stosować się podczas wykonywania robót przepisów Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nieczystości zebrane w trakcie wykonywania prac należy niezwłocznie wywieźć na legalnie działające składowisko odpadów lub w razie konieczności oddać do utylizacji. Zamawiający nie posiada terenu przeznaczonego na tymczasowe gromadzenie zebranych zanieczyszczeń.

- Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w większości teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wywołujący jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców. Zamawiający nie dopuszcza aby prace zamiatarkami mechanicznymi wykonywane były w godzinach 22.00 - 6.00, z wyjątkiem ulic, na których wykonanie prac w ciągu dnia jest niemożliwe ze względu na zaparkowane pojazdy.

- Cena zamiatania winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze, również cenę wykonania mycia wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni, mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robocizna, transport, cenę składowania odpadów oraz wszystkie inne nie wymienione.

- W uzasadnionych przypadkach (warunki atmosferyczne) termin rozpoczęcia lub zakończenia prac może zostać zmieniony przez Zamawiającego, na wniosek i w porozumieniu z Wykonawcą.

- Sprzęt

W celu wykazania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum czteroma pracownikami do zamiatania ręcznego oraz następującym sprzętem wraz z obsługą:

- zamiatarka mechaniczna przeznaczona do zamiatania ulic - min. 1 szt.;

- zamiatarka mechaniczna przeznaczona do sprzątania chodników - min. 1 szt.;

-pojazd specjalistyczny do przewozu odpadów posiadający zamknięte nadwozie uniemożliwiające wydostanie się zanieczyszczeń na zewnątrz  - min 1 szt.

UWAGA !!!

Użyty sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Kontrola i odbiór wykonanych robót.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- Stan czystości jezdni i cieków przy krawężnikowych;

- Czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca prowadzenia robót, np. poboczy, na których czasowo składowano zanieczyszczenia;

- Brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrole nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia istotnych uchybie Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w umowie, niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług.

Zamawiający może zaprosić do przeprowadzenia wspólnej kontroli przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki kontroli, podczas której stwierdzono istotne uchybienia, odnotowane zostaną w protokole. W przypadku stwierdzenia uchybień – dokumentacja fotograficzna. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie. Protokół z kontroli oraz stosowna dokumentacja fotograficzna będą podstawą do naliczenia kary za nie wywiązanie się Wykonawcy z powierzonego zadania.

Odbiór wykonanych robót powinien być udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.