ŚCIANY PREFABRYKOWANE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

1. Dane wyjściowe

ŚCIANA ZAGĘSZCZACZY PRĘTOWYCH OBIEKT NR 17 SPECYFIKACJA ST-01.3

| Parametry: - objętość całkowita - max./min. średnica wew. - średnica płyty dennej - wysokość ściany - ściana z betonu - zastosowanie - przejścia szczelne - posadowienie płyty dennej - obciążenie gruntu przy ścianie | ACT C8-7,8/12 - szt. 2 372,45 m3; 7,98/7,71 m; 8,80 m; 7,8 m; C40/50 wodoszczelna i mrozoodporna; zagęszczacze prętowe; uwzględniono po 1 szt. w ścianie zbiornika;; zgodnie z projektem; równomierne wokół zbiornika; |
| --- | --- |

ŚCIANA KOMORY RETENCYJNEJ OBIEKT NR 5 SPECYFIKACJA ST-01.3

| Parametry: - objętość całkowita - max./min. średnica wew. - średnica płyty dennej - wysokość ściany - ściana z betonu - zastosowanie - przejścia szczelne - posadowienie płyty dennej - obciążenie gruntu przy ścianie - woda gruntowa | ACT EOX 4,95/15 - szt. 1 460,35 m3; 11,11/10,86 m; 12,14 m; 4,95 m; C35/45 wodoszczelna i mrozoodporna; Komora retencyjna; uwzględniono 6 szt. w ścianie zbiornika;; zgodnie z projektem; równomierne wokół zbiornika; na czas montażu założono poniżej poziomu posadowienia płyty dennej; |
| --- | --- |

ŚCIANY OSADNIKÓW WTÓRNYCH RADIALNYCH OBIEKT NR 1G SPCYFIKACJA ST-01.3

| Parametry: - objętość całkowita - max./min. średnica wew. - średnica płyty dennej - wysokość ściany - ściana z betonu - zastosowanie - przejścia szczelne - posadowienie płyty dennej - obciążenie gruntu przy ścianie | ACT ESX 5,40/20 - szt. 2 900,72 m3; 14,65/14,47 m; 15,47 m; 5,4 m; C35/45 wodoszczelna i mrozoodporna; Osadnik wtórny radialny; uwzględniono po 4 szt. w ścianie zbiornika;; zgodnie z projektem; równomierne wokół zbiornika; |
| --- | --- |

ŚCIANA POMPOWNI ŚCIEKÓW OBIEKT NR 2 SPECYFIKACJA ST-01.3

| Parametry: - objętość całkowita - max./min. średnica wew. - średnica płyty dennej - wysokość ściany - ściana z betonu - zastosowanie - przejścia szczelne - posadowienie płyty dennej - obciążenie gruntu przy ścianie - woda gruntowa | ACT FXX 6,0/15 - szt. 1 178,00 m3; 6,23/6,09 m; 7,04 m; 6,0 m; C35/45 wodoszczelna i mrozoodporna; Pompownia ścieków; uwzględniono 6 szt. w ścianie zbiornika;; zgodnie z projektem; równomierne wokół zbiornika; na czas montażu założono poniżej poziomu posadowienia płyty dennej; |
| --- | --- |

# 2. Rozwiązanie

Zbiorniki ACONTANKTM uzyskały:

- APROBATĘ TECHNICZNĄ AT/2007-08-0055/A2 „Ściany cylindrycznych zbiorników żelbetowych z elementów prefabrykowanych o zbiorczej nazwie ACONTANK” Instytutu Ochrony Środowiska jak również,

- Atest Państwowego Zakładu Higieny na dopuszczenie do kontaktu z żywnością